BALANTA  ELECTRONICA

SM-300

# CUPLARE LA PC PRIN ETHERNET

SM-300 poate fi dotata cu interfata Ethernet pentru cuplare la PC.

- CONFIGURAREA COMUNICATIEI ETHERNET LA PC

- Se instaleaza o placa Ethernat in PC.

- Se instaleaza protocolul TCP/IP.

- Se configureaza protocolul TCP-IP dupa cum urmeaza:

- MyComputer  ( Control Panel ( Network ( TCP/IP sau Ethernet Card  (selectati Properties)

- IP Adress : 192.168.0.xxx   unde xxx este un numar intre 001 si 255

- Submask : 255.255.255.0

Adresa IP de mai sus este folosita implicit de SM-300. Daca, din anumite motive, adresa IP din calculator trebuie sa fie diferita, este posibila programarea acesteia in SM-300 astfel incat acesta sa fie in acelasi Submask cu calculatorul.

- Se copiaza TWSWTCP.DLL in C:\WINDOWS\SYSTEM

- Se localizeaza fisierul  HOSTS.SAM  (in subdirectorul WINDOWS pentru WINDOWS 95/98, in Winnt\System32\Drivers\Etc pentru WINNT, etc)

Se introduce cate o linie de tipul:

192.168.0.xxx[Tab]S0xxx

pentru fiecare cantar.  Apoi se salveaza fisierul sub numele HOSTS  (fara extensie).

- CONFIGURAREA RETELEI

Mai multe SM-300 pot fi conectate la PC prin HUB.

Workstation #1    Workstation #2     Workstation #3

………..

PC

In fiecare cantar este programat un numar de identificare xxx intre 001 si 255.  Adresa IP a cantarului va fi 192.168.0.xxx

De exemplu, pentru a cupla la PC 3 cantare SM-300 cu numerele 101, 102 si 103 fisierul HOSTS va contine :

192.168.0.101[Tab]S0101

192.168.0.102[Tab]S0102

192.168.0.103[Tab]S0103

Nota: zerourile de inceput pot fi omise ( de ex. Pentru cantarul 7 se poate scrie 192.168.0.7[Tab]S0007).

Pentr trimitere / citirea de date in cantar se foloseste TWSWTCP.EXE . Acesta poate fi rulat din orice subdirector. Fisierele de transmis, ca si cele citite vor fi create in acelasi subdirector.

- PROGRAMARE DE DATE IN CANTAR

Se creaza un fisier in format standard (vezi mai jos):

Pentru cantarul xxx, numele fisierului va fi SMxxxF25.DAT iar pentru trimiterea lui se va rula comanda:

TWSWTCP F25.DAT xxx

Este creat fisierul ERROR care va contine 0 daca transmisia a reusit, respectiv xxx daca nu a reusit.

## De  exemplu :

Pentru a trimite informatie in cantarele101,102 si 103 se vor crea fisierele SM50F25.DAT, SM51F25.DAT si SM52F25.DAT.

### Se pot rula 3 comenzi separate

TWSWTCP F25.DAT 101

TWSWTCP F25.DAT 102

TWSWTCP F25.DAT 103

Sau se poate rula o singura comanda pentru toate 3

TWSWTCP F25.DAT 101 102 103

Daca dupa rulare fisierul ERROR contine “0”, transmisia a functionat la toate cantarele. Daca, de exemplu, fisierul ERROR contine  “101;102” inseamna ca transmisia a esuat la cantarele 102 si 102.

  - STRUCTURA FISIERULUI

Fisierul este un sir de octeti cu urmatoarele semnificatii:

1. NUMAR PLU                  - 4 BYTE  (BCD)

2. PLU RECORD SIZE       - 2 BYTE  (HEX)  ; lungimea sirului, pentru acest articol

3. PLU STATUS 1               - 2 BYTE (BIN)     ;  = 7400 pt. Art. cantarite, cu data de expirare

;  = 7000 pt. Art. cantarite, fara data de expirare

4. PLU STATUS 2               - 3 BYTE (BIN)     ;  = 0D2000  cand nu se foloseste data de expirare

;  = 0D2001 cand se foloseste data de expirare

5. PRET UNITAR                - 4 BYTE (BCD)   ; nu se pune punctul zecimal

6. FORMAT ETICHETA    - 1 BYTE (HEX)    ; = 11 pentru F1,  =12 pentru F2

7. TIP BARCODE                - 1 BYTE (HEX)    ; = 05 pentru structura FF CCCCC WWWWW CD

; = 0F pentru structura FF CCCC PCD WWWWW CD

8. COD DE BARE EAN     -  7 BYTE (BCD)    ; datele care vor fi tiparite in codul de bare. Pentru

`			      locurile in care cantarul va insera masa sau cifrele de

control se introduc “0”-uri

9. DATA EXPIRARE         - 2 BYTE (3 digiti BCD); = nr. zile valabilitate. Apare numai daca se

; doreste tiparirea datei de expiorare pe eticheta.

;PLU STATUS 2 trebuie sa fie 0D2001

10. DENUMIRE PLU           - 1 – 412 BYTE (ASCII);   Fiecare linie de denumire este separata de

urmatoarea prin ‘CR’ ( 0DH).  Primul Byte din

fiecare linie indica dimensiunea de litera:

S1(00,  S2(01,  S3(03,  S4(03,  S5(04

M1(05,  M2(06, M3(07, M4(08, M5(09.

Al doilea Byte din fiecare linie indica numarul de caractere din linie. Ultimul Byte din sirul denumirii PLU trebuie sa fie ‘FF’ (0CH).

11. TERMINATOR         - 1 BYTE (2 digiti BCD, = 00); indica sfarsitul inregistrarii pentru acest PLU.

Pentru mai multe PLU, se concateneaza siruri structurate ca cel de mai sus.

Exemplu 1 :

PLU  nr. 123,  65800 LEI/kg, “CASCAVAL DALIA AFUMAT”, format eticheta F1, cod bare 2900123wwwwwP, fara data de expirare.

Fisierul va contine:

“00000123003370000D200000065800110529001230000000070E434153434156414C2044414C49410D0706

4146554D41540C00”,

unde :

NUMAR PLU       “00000123”

PLU REC SIZE     “0033”   sirul are 51 octeti, adica  33 in hexa.

PLU STATUS 1   “7000”

PLU STATUS 2   “0D2000”

PRET UNITAR    “00065800”

FORMAT ETICHETA  “11”  pentru F1

TIP BARCODE  “05”  pentru structura FFCCCCCWWWWWP

EAN BARCODE  “29001230000000”   7 byte. Se completeaza cu zerouri spatiul in care cantarul va introduce

masa si cifra de control.

DENUMIRE ARTICOL  :

“07”  dimensiune M3 pentru prima linie

“0E”  14 caractere pe prima linie, adica 0E in hexa

“434153434156414C2044414C4941”  coduri ASCII pentru “CASCAVAL DALIA”

“0D”  sfarsit linia 1

“07” dimensiune M3 pentru linia a doua

“06” 6 caractere pe linia a doua

“4146554D4154”  coduri ASCII pentru “AFUMAT”

“0C”  sfarsit denumire PLU

TERMINATOR   “00”

# Text boxes

HUB